Г. Москва, 1-я Горловская ул. Дом 4

Т. +7(495)712-79-57

+7(925)509-40-55

http://7127957.ru/

Состав стандартных промо стоек
и последовательность их сборки, возможные неисправности.

|  | 1. Положите дно стойки (6) на ровную поверхность; 2. Вставьте Юбку (5) в паз дна стойки; 3. На полученную конструкцию оденьте Столешницу (3); 4. Зафиксируйте Полку (4) внутри полученной конструкции; 5. Вставьте Держатели топпера (2) сквозь Столешницу (3) в упоры на Юбке; 6. Оденьте Топпер (1) на Держатели топпера. |
| --- | --- |
| В процессе сборки промо стоек, если юбка промо стойки плохо вошла в паз днища или столешницы (не по всему периметру), тем не менее усилием сборщика все же была осажена в паз, может возникнуть ситуация когда нижний или верхний край юбки может пострадать, точнее замяться в некоторых местах. Для устранения данной неисправности нужно проделать следующее: Разложить юбку на ровную поверхность изображением вниз. Взять длинную линейку или ровную направляющую (до 2-х метров), приложить ее по нижнему или верхнему краю юбки промо стойки, в зависимости что замялось, как правило, этот участок составляет 5-10 мм. Взять нож для бумаги и аккуратно, по направляющей, отрезать замятую часть. После данной процедуры, юбка будет полностью восстановлена, недостатком является то, что общая высота промо стойки уменьшится на величину равную отсеченной части юбки (5-10мм.). |
| Обращаем Ваше внимание на то, что Вы, в любой момент, можете заказать у нас любую деталь являющейся неотъемлемой частью Вашей промо стойки, в том числе и юбку с топпером. http://7127957.ru/2_promoushen.php |